## Slide 1: オルソポジトロニウムの寿命測定と量子振動
P1 久代 古田 吉村

## Slide 2: 目次
目的
理論
実験原理
解析
結果
考察
結論

## Slide 3: 目的
去年のp1でほぼ正確にオルソポジトロニウム
の寿命が測定された
しかし、量子振動は見ることができなかった
今年こそは量子振動を見たい

## Slide 4: 理論

## Slide 5: ポジトロニウム(以下Ps)の性質
ポジトロニウム(以下Ps)は電子と陽電子の束縛状態
スピンの状態によりパラ(p-Ps)とオルソ(o-Ps)が存在
エネルギーや崩壊光子数、寿命も異なる
：p-Ps 2γ 125ps
：o-Ps 3γ 142ns

## Slide 6: 磁場をかけた場合
磁場をかけるとHamiltonianに
加わる
合成
これはPsの各状態に次のように作用する
合成スピンが混ざる

## Slide 7: エネルギー分裂
状態の混合によってエネルギーが分裂
はもともとのo-Psとp-Psのエネルギー差(超微細分裂)
理論的に

## Slide 8: 量子振動
磁場があるとき寿命曲線に振動が起こる
寿命曲線は理論的に
(偏極率)
と書ける
これを測定することで超微細分裂求めることができる。
シリカ
θ
磁場
磁場に垂直な方向を境に
振動は逆位相

## Slide 9: 寿命の変化
磁場によってp-Psとo-Psの状態が混ざるため
寿命も変化する
崩壊幅(=1/寿命)は
(真ん中のシンチレータで見た場合)

## Slide 10: 実験原理

## Slide 11: 崩壊時間測定の原理
Na22
SiO2
Plastic Scintillator
NaI Scintillator
FADC
FADC
positronium
この時間差が崩壊時間！！
(以下P.S.)

## Slide 12: モジュールの説明
• Discriminator：入力された信号がthresholdを超えたときNIM信号を出力する
• Coincidence：入力されたNIM信号のandをとって出力する
• FAN：入力されたNIM信号のorをとって出力する
• Gate Generator：信号が入力されたとき一定の時間幅のNIM信号を出力する
• Veto：gateの信号が出力されている間は次の信号が入力されないようにする
• FADC： trigの信号が入力されたときその前後の時刻の生の波形データをrootファイルに出力する

## Slide 13: 回路図
P.S.
Hi-Vol: 1200V
NaI1
Hi-Vol: 870V
NaI2
Hi-Vol: 868V
NaI3
Hi-Vol: 867V
Discri
Discri
Discri
Discri
FAN
GATE1
Widch: 1000ns
Delay: 20ns
GATE2
Widch: 500ns
Delay: 20ns
Coin
FADC
TRIG
VETO

## Slide 14: 信号の概念図
time
P.S.
NaI
Discri
Discri
GATE1
Coin
SiO2
1000ns
崩壊時間

## Slide 15: 信号の概念図
time
P.S.
NaI
Discri
Discri
GATE1
Coin
SiO2
1000ns
崩壊時間
FADCでP.S.とNaIの
波形を取得する
GATE2
この間は新たなCoinを取らない

## Slide 16: シリカケース
真空
SiO2
ポ
ン
プ
フィルター
ポリエチレン
3γ崩壊するo-Psの割合を上げるために、シリカ以外の物質
（空気、シリカケース、PlasticScintillatorなど）はできるだけ減らしたい
空気
Na22
• 底を薄いポリエチレン製にする
• 真空引きをする

## Slide 17: ハルバッハ配列
一様で強力な磁場をつくりたい！

## Slide 18
よこ
たて
誤差0.2% !!!

## Slide 19
設計
ここに線源を入れる

## Slide 20
できあがったものがこちら
MAX 87.4mT
MIN 86.5mT
86.9±0.5mT 誤差1.2％

## Slide 21: 装置概観
NaI
Na22(線源)
PlasticScintillator
PMT
ポンプ
シリカケース
磁場
磁場
ポンプ
鉛
鉛
NaI3
NaI1
鉛
NaI2
SiO2
NaIに直接1275keVが当たらないように鉛で遮蔽する

## Slide 22: セッティング
NaI2
NaI1
NaI3
PSとPMT
チューブ
シリカ

## Slide 23: 解析

## Slide 24: 生データ
511keVのピーク
1275keVのピーク
3月9日16:30から
3月12日16:25
のおよそ3日間のデータ

## Slide 25: calibration
実際のエネルギーに直す
2つのピークのenergyは既知
として2点でcalibration
 | a | b
NaI1 | 0.01272 | -38.00
NaI2 | 0.01117 | -35.32
NaI3 | 0.01039 | -28.86

## Slide 26: pick-off反応
o-Psができても相互作用によってp-Psとなって崩壊すること
具体的には
他の電子と対消滅(狭義pick-off)
スピン交換反応
酸化反応
これを補正しないと厳密な寿命が得られない

## Slide 27: pick-off補正理論
Northo
  Npick-off
N
次の微分方程式が成り立つ
, , 全Psの数,o-Psとして崩壊した数,pick-off反応で崩壊した数
, はortho,pick-offの崩壊幅

## Slide 28: Pick-off補正理論
このf(t)をpick-off補正関数という
すると
解くと

## Slide 29: pick-off補正理論
あとは微分してやって
この左辺こそ寿命曲線なので
でfitしてやれば求めるべき寿命である

## Slide 30: pick-off補正関数
f(t)は理論的に求めるのは困難
実験結果から求める

## Slide 31: pick-off補正関数
ΔNはある有限時間でのイベント数
ここで511keVのものはp-Psとpick-offの光電効果のものしかないとする
511keV
o-Psはここに
しかいない
peak(t)

## Slide 32: pick-off補正関数
511keV
peak(0)
511keV
peak(t)
拡大縮小
ただし0sの数はp-Psの数
そしてp-Psの分布の形はpick-offの各時間での分布の形と同じとする

## Slide 33: pick-off補正関数
で実験データを用いてプロットできる
ただし、実際はある関数でfitしてやる必要がある

## Slide 34: pick-off補正関数のfitting
f(t)のfit関数としては昨年のp1から
を用いた

## Slide 35: 結果

## Slide 36: 各時間のEnergy Spectrum

## Slide 37
この辺りはエネルギーが低い領域で謎の立ち上がりが生じるのでfit範囲の下端をこの領域より後に設定

## Slide 38: 結果
シンチレーター | Fit範囲 | 寿命
NaI 1 | 80～500 ns | 109.6±44.9 ns
NaI 2 | 110～500 ns | 129.3±112.5 ns
NaI 3 | 110～500 ns | 124.7±56.8 ns

## Slide 39
寿命曲線が逆位相で振動するはずの2つのチャンネルのデータを、
上のヒストグラムは足し算
下のヒストグラムは引き算
したもの

## Slide 40
引き算したヒストグラムを
サインカーブでフィッティングしたもの
少し無理がある…？

## Slide 41: 考察

## Slide 42: 考察
寿命について
データについて
磁場について

## Slide 43: 寿命について
理論的に計測できる、磁場の影響も含めた寿命は約121 nsである。今回の実験ではその値には近づけなかった
->pickoff補正が怪しい…
->イベント数が足りない

## Slide 44: pick-off補正関数のfit
本来ならば単調減少になるはずであるが、そうは見えない
むしろ振動しているように見える？

## Slide 45
別のデータでより細かくプロットしたもの
pickoff反応も磁場の影響で振動する可能性…？

## Slide 46
20 nsの立ち上がりについて
▶︎壁などからくる線や線源から直接くる線を拾っている
プラシンに真っ直ぐ入射していないものもある
▶︎線源からの放射線をしぼる必要あり
線源が古い
▶︎線源新しいの欲しい

## Slide 47: 磁場について
磁場を計測した結果、約86.9±0.5 mTと計測できた
これは去年の約37.4±4.2 mTから見れば大きな進展、しかしプローブを手で動かしながらの計測なので正確さがあまりない
磁場の値から求まる量子振動の周期はおよそ200 nsと求まったため、この磁場ではまだ量子振動を観測できるほどの強さはない
ー＞寿命を決定する式に登場するパラメータで変えることができるのは磁場の強さのみ
より強い磁場を作るしかない

## Slide 48: 結論
寿命も量子振動も上手く見ることが出来なかった
量子振動は、もっと強い磁場でないと見られない可能性
Pickoff反応も磁場の影響を受ける可能性があるので、
磁場中のパラポジトロニウムの振る舞いを考えるべき

## Slide 49: 補正曲線のfit関数 の修正(1)
（Ａ）直観的修正
従って補正関数を次でfitする:
補正関数は以下のように書き換えられる:
ここで次の仮定を置く:

## Slide 50: 補正曲線のfit関数 の修正(2)
（Ｂ）先行研究的代案
[1] Y. Nagashima, T. Hyodo, K. Fujiwara, A. Ichimura, J. Phys.B 31 (1998) 329.
[2] Y. Nagashima, M. Kakimoto, T. Hyodo, K. Fujiwara, A.Ichimura, T. Chang,
J. Deng, T. Akahane, T. Chiba, K. Suzuki,B.T.A. McKee, A.T. Stewart, Phys. Rev. A 52 (1995) 258.
先行研究によると補正関数fは次を満たす:
:環境に依存する定数
⇒しかしこれは解析的に解けない！
論文ではルンゲクッタで数値的に求めて、
をパラメータとしてfitしている.
⇒ ～, ～ , ～
そこで ＝０として解いてみる

## Slide 51: 補正曲線のfit関数 の修正(3)
＝０とすると
これを解くと となる.
⇔
ここで
従って補正関数を次でfitする:
（Ｂ）先行研究的代案
[1] Y. Nagashima, T. Hyodo, K. Fujiwara, A. Ichimura, J. Phys.B 31 (1998) 329.
[2] Y. Nagashima, M. Kakimoto, T. Hyodo, K. Fujiwara, A.Ichimura, T. Chang,
J. Deng, T. Akahane, T. Chiba, K. Suzuki,B.T.A. McKee, A.T. Stewart, Phys. Rev. A 52 (1995) 258.

## Slide 52: 補正理論の補正のまとめ
提案:補正関数のfit関数 の修正
（Ａ）直観的修正
（Ｂ）先行研究的代案

## Slide 53: 補正関数のfit
10.6

## Slide 54: 補正関数のfit
3.46
3.60
10.6

## Slide 55: 寿命の決定

## Slide 56: 寿命の決定

## Slide 57: 補正理論の補正のまとめ
・ という
比較的扱いやすい関数により補正関数のfitに成功した.
・ 得られた寿命は142nsをエラーに含む.
・すべての定義域は物理的考察に基づいたものである.
・先行研究から得られた関数を用いたところ
142nsが誤差の範囲内で理論と一致した.
⇒悪いデータではない
以上の理由から本実験で提案した補正理論の修正は
真に意味のある結果といえる.